## Элементы номинальным напряжением 3 В

Сюда входят преимущественно литиевые элементы, выдающие напряжение 3 В, и литий-ионные аккумуляторы, выдающие 3,6 В.

### Миниатюрные элементы («монетки»)

| Обозначение | Типовая ёмкость, мАч | Ток разряда, мА | Диаметр, мм | Высота, мм | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЭК | ANSI/NEDA |  | номинальный | максимальный | импульсный |  |  |  |
| CR927 |  | 30 |  |  |  | 9,5 | 2,7 | Этот тип элементов интенсивно используется в различных светодиодных мигалках-украшениях. |
| CR1025 | 5033LC | 30 | 0,1 |  |  | 10 | 2,5 |  |
| CR1216 | 5034LC | 30 | 0,1 |  |  | 12,5 | 1,6 |  |
| CR1220 | 5012LC | 40 | 0,1 |  |  | 12,5 | 2,0 | Используется для питания BIOS на планшетах х86/64. |
| CR1225 | 5020LC | 50 | 0,2 | 1 | 5 | 12,5 | 2,5 |  |
| CR1616 | 5021LC | 50 | 0,1 |  |  | 16 | 1,6 |  |
| CR1620 | 5009LC | 78 | 0,1 |  |  | 16 | 2,0 |  |
| CR1632 |  | 140 | 0,1 |  |  | 16 | 3,2 |  |
| CR2012 |  | 55 | 0,1 |  |  | 20 | 1,2 |  |
| CR2016 | 5000LC | 90 | 0,1 |  |  | 20 | 1,6 | Часто используется пара таких элементов вместо одного CR2032 в устройствах, для которых 3 В недостаточно, например белые/синие светодиоды. ВНИМАНИЕ: Использование двух CR2016, когда это не указано, может повредить прибор. |
| CR2025 | 5003LC | 160 | 0,2 |  |  | 20 | 2,5 | Используется в пультах дистанционного управления видеокамер, автомагнитол и других устройствах(например, велокомпьютерах) |
| CR2032 | 5004LC | 225 | 0,2 | 3 | 15 | 20 | 3,2 | Используется в компьютерах для питания энергозависимой памяти CMOS и часов. |
| CR2320 |  | 175 | 0,2 |  |  | 23 | 2,0 |  |
| CR2325 |  | 210 | 0,2 |  |  | 23 | 2,5 |  |
| CR2330 |  | 265 | 0,2 |  |  | 23 | 3,0 |  |
| CR2354 |  | 560 | 0,2 |  |  | 23 | 5,4 |  |
| CR2430 | 5011LC | 290 | 0,2 |  |  | 24 | 3,0 |  |
| CR2450 | 5029LC | 610 |  | 30 |  | 24,5 | 5,0 | Используется в малогабаритных устройствах, потребляющих относительно большой ток и требующих длительного хранения (до 10 лет) |
| CR2477 |  | 1000 | 0,2 |  |  | 24 | 7,7 |  |
| CR3032 |  | 560 | 0,2 |  |  | 30 | 3,2 |  |
| CR11108 |  | 160 |  |  |  | 11,6 | 10,8 |  |